Załącznik nr 1 do SIWZ

Oznaczenie postępowania: 01/2011/PN

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest nowy samochód 9-osobowy.

Ilość 1 szt.

Producent/marka: ……………………………….

Model/typ: ………………………………………

Samochód winien odpowiadać następującym, minimalnym parametrom technicznym:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj paliwa: olej napędowy |  |
| 2. | Pojemność silnika: do 2000 cm3 |  |
| 3. | Moc silnika: minimum 110 KM |  |
| 4. | Norma emisji spalin: minimum Euro 4 |  |
| 5. | Zużycie paliwa na podstawie badań zgodnych z dyrektywą 80/1268/EEC z późn. zm.: - cykl miejski: zużycie nie większe niż 10,5 l/100 km, - cykl pozamiejski: zużycie nie większe niż 7,5 l/100 km, - cykl mieszany: zużycie nie większe niż 8,5 l/100 km. |  |
| 6. | Skrzynia biegów: manualna, minimum 5 biegów + bieg wsteczny |  |
| 7. | Ilość miejsc: 9 |  |
| 8. | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2011r. |  |
| 9. | Wymiary : - długość pojazdu: max. 5300 mm - wysokość pojazdu: max. 2000 mm - szerokość pojazdu: max. 2000 mm (bez lusterek bocznych) |  |
| 10. | Dwumiejscowa kanapa dla pasażerów z przodu |  |
| 11. | Regulowany fotel kierowcy |  |
| 12. | Możliwość łatwego demontażu II i III rzędu siedzeń |  |
| 13. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów |  |
| 14. | Poduszka powietrzna minimum dla kierowcy |  |
| 15. | Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, z wycieraczkami, ogrzewane |  |
| 16. | Prawe boczne drzwi przesuwane |  |
| 17. | Szyby boczne w części osobowej |  |
| 18. | Zamek centralny z blokadą antywłamaniową + alarm |  |
| 19. | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane |  |
| 20. | Szyby przednie podnoszone elektrycznie |  |
| 21. | Regulowana kolumna kierownicy minimum w jednej płaszczyźnie |  |
| 22. | ABS |  |
| 23. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 24. | Rozbudowana klimatyzacja na tylną część pojazdu wraz z dodatkową nagrzewnicą |  |
| 25. | Radioodtwarzacz CD z głośnikami + antena |  |
| 26. | Oświetlenie wnętrza kabiny |  |
| 27. | Fotele wykonane z tkaniny tapicerskiej w kolorze ciemnym |  |
| 28. | Kolor nadwozia pojazdu: jasny metalizowany |  |
| 29. | Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową |  |
| 30. | Przykrycie części bagażowej |  |
| 31. | Felgi stalowe + pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 32. | Dwa komplety opon: zimowe (zamontowane na pojeździe) oraz opony letnie |  |
| 33. | Homologacja fabryczna 9-osobowa umożliwiająca rejestrację pojazdu. Pojazd w chwili dostawy powinien mieć wykonany przegląd techniczny zerowy. |  |
| 34. | Okres gwarancji na: - silnik i podzespoły: minimum 24 miesiące, bez względu na ilość przejechanych kilometrów, - powłokę lakierniczą: minimum 24 miesiące, - perforację nadwozia: minimum 10 lat. |  |
| 35. | Pakiet ubezpieczeń na minimum 12 miesięcy wliczone w cenę samochodu: OC, AC, NNW, Assistance. |  |

Termin dostawy samochodu nie później niż do dnia 21 grudnia 2011r. do siedziby Zamawiającego.

Dostawa samochodu musi być wliczona w cenę oferty.

Potwierdzenie zgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia                  z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego powinno nastąpić poprzez wypełnienie kolumny „Parametry techniczne oferowane”. Oferowany pojazd powinien spełniać wymagane parametry techniczne określone w powyższej tabeli.

1. Jako Wykonawca oświadczam, że oferowany pojazd jest fabrycznie nowy i będzie gotowy do użytkowania oraz spełnia wszystkie wymagania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na dzień dostawy.

2. Jako Wykonawca oświadczam, iż załączona specyfikacja techniczna samochodu, jest specyfikacją oferowanego modelu, a wyposażenie ujęte w specyfikacji jest wliczone w cenę oferowanego produktu.

…….......................................................................

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)